BENEFON FORTEn muutos radioamatöörilaitteeksi:

Yleistä:

1.	Avaa kone molemmilta puolilta.

2.	Irroita molemmat duplex-suodattimet.

3.	Kytke lähetinmodulilta tuleva koksi ja vastaanottimelle menevä koksi antennireleeseen tai erillisiin RF-liittimiin.

VCO:n muutos:

4.	Etsi VCO-levy (iso kideoskillaattori) ja sieltä TX ja RX VCOn kelat (syövytetty piirilevylle).

5.	Irroita VCO-levy.

6.	Irroita vastus R414 (SMD). Katso osasijoittelukuvaa, vastus on toisella pitkällä sivulla reunassa. Nyt TX VCO on pois päältä RX-tilassa.

7.	Poraa RX-VCOn (vasemmalla liittimistä päin katsottuna) kelan maadoituspäästä auki yksi holkki, siten että kelan maadoitus siirtyy lähemmäksi piirilevyn reunaa.

8.	Poraa TX-VCOn (oikealla) kelasta kaksi holkkia auki. Poraa vain puoliväliin levyä siten että läpivientiholkki katkeaa.

9.	Kiinnitä VCO-levy.

Vastaanottimen muutos:

10.	Leikkaa kupari/messinkipellistä suojahattu vastaanotinlevyn etupään resonaattorien päälle. Resonaattorit ovat lähellä koaksiaalijohtoa.

11.	Taivuta pellin reunat siten, että saat tinattua ne purkin kylkeen vähintään molemmilta pitkiltä sivuilta.

12.	Paina terävällä veitsellä 'pupujussin huuli' messinkisten kelasydänten kohdalle.

13.	Sovita messinkisydämet halkeamaan siten, että ne ovat tavallaan kierteillä. Varo väljentämästä rakoa liikaa.

14.	Tinaa pelti paikoilleen molemmilta sivuilta ja ruuvaa sydämet paikoilleen, ei liian syvälle.

Virransyötön muutos:

15.	Tinaa n. 100-150 ohm vastus virtaliittimien napojen 3-5 välille. Katso kaapelien kytkentää, vastus tulee kaiuttimen rinnalle.

16.	Tinaa oikosulku virtaliittimien napojen 2 ja 6 välille. Katso em. kuvaa.

17.	Tinaa antennireleen kelan toinen karva virtaliittimen nastaan 6 (+12v) ja toinen nastaan 1 (MUTE). Muista piikintappajadiodi.

Audion muutos:

18.	Irroita laitteen toiselta puolelta prosessorilevy.

19.	Irroita vastus R202 ja vaihda se 15 - 22 kiloiseen.

20.	Jos haluat, tee kuvassa mainitut folioiden katkaisut ja hyppylangat. Muutoksen avulla saat nyt säädettyä tausta- ja DTMF-ääniä R253:lla.

21.	Kiinnitä prosessorilevy.

Ohjelman muutos:

22.	Vaihda EPROM hamssimalliin.

23.	Kytke käyttölaitteen liittimen nastojen 7 ja 9 välille 10k vastus. Jos käytät laitetta toistinasemana, kytke myös 1uF kondensaattori nastojen 2 ja 10 välille. Tangentin voit kytkeä käyttölaitteen littimen nastasta 12 maihin.

VCO:n viritys:

24.	Kytke laitteeseen käyttölaite ja sähköt.

25.	Anna komento 43300*. Tämä lataa alkuasetukset hamssikäyttöön.

26.	Valitse taajuus 432.000 MHz.

27.	Säädä RX-VCOn konkalla C436 mittapisteen TP6 jännite arvoon 3V.

28.	Valitse taajuus 438.000 MHz.

29.	Tarkista, että TP6 jännite on n. 6V. Tarvittaessa nosta tai laske edellisessä kohdassa säädettyä jännitettä hiukan, jotta saat vastaanottimen pysymään lukossa koko bandillä.

29.	Valitse taajuus 432.000 MHz.

30.	Käynnistä lähetin painamalla R-näppäintä.

31.	Säädä C498:lla TP4 jännite arvoon 5V.

32.	Valitse taajuus 438.000 MHz.

33.	Tarkista, että TP4 jännite on n. 7.5 - 8.0 V. Tarvittaessa säädä edellisessä kohdassa saatua arvoa hiukan alas- tai ylöspäin.

34.	Tarkista että lähetin pysyy annetulla jaksolla sekä ylä- että alakanavalla. Tarvittaessa säädä TCXOn viritystä tai VCOn säätöä.

Vastaanottimen viritys:

35.	Valitse taajuus 434.000 MHz tai muu taajuus bandin keskellä, jossa saat vastaanotettua riittävän heikkoa testisignaalia.

36.	Valitse RSSI näyttö.

37. 	Säädä vastaanottimen resonaattorien keloja (2 kpl) kunnes saat maksimilukeman = parhaan herkkyyden. Tarvittaessa vaimenna testisignaalia. Mitään muita keloja ei tarvitse säätää, ne eivät vaikuta herkkyyteen!

38.	Vaihda RSSI-kondensaattori C732 arvoon 1uF.

Lähettimen viritys:

39.	Säädä tarvittaessa lähettimen deviaatio R459:llä (VCO) kunnes se vastaa muita laitteita (ei Alinco) tai on +-5kHz. Mikäli et yllä annettuun arvoon, nosta max.deviaatiota prosessorilevyltä trimmerillä R235. Tarkista deviaatio eri tehotasoilla.

Tarvittavat osat:

1 kpl	vastus SMD	15 kohm 	(audio)

1 kpl	konkka SMD	1 uF	(RSSI)

1 kpl 	vastus 1/2W	100 ohm	(kaiutin)

1 kpl	vastus 1/4W	10 kohm	(käyttöl.)

1 kpl	konkka	1 uF	(repeater)

1 kpl	EPROM	27C512 /QSO/OH1ZJ

kytkentälankaa

ohutta messinkipeltiä

Mikäli teet VCO:n muutoksen täydellisenä, tarvitset SMD konkkia välillä

4.7 pF ... 18 pF.